## Slide 1: UICC、SIM、USIM、UIM基础

## Slide 2: 目录
UICC
SIM、USIM
USIM相比SIM的优点
ISIM
UIM
SIM 卡基础

## Slide 3: UICC
UICC （Universal Integrated Circuit Card）是定义了物理特性的智能卡的总称，UICC和终端的接口都是标准的。UICC卡是一种可移动智能卡，它用于存储用户信息、鉴权密钥、电话簿、短消息等信息，还可以包括多种逻辑应用，例如用户标识模块（SIM，Subscriber Identity Module）、通用用户标识模块（USIM，Universal Subscriber Identity Module）、IP多媒体业务标识模块（ISIM，IP Multimedia Service Identity Module）,还可以包括其它应用（电子钱包等）。
目前UICC卡一般同时包括USIM和SIM两个模块，此时称为复合USIM卡（它可以兼容GSM终端和WCDMA终端），如果UICC中只包括USIM模块，那么称为纯USIM卡

## Slide 4: SIM （ Subscriber Identity Module ）
SIM卡是指UICC卡上存储GSM用户签约信息的一个应用。
SIM广泛应用于GSM系统中。SIM中包括下列信息：
◆国际移动用户标识（IMSI，International Mobile Subscriber Identity）：用户身份标识，用于接入鉴权。
◆移动用户ISDN号码（MSISDN，Mobile Subscriber ISDN Number）：移动用户的手机号码。
◆密钥Ki、加密算法A3、A8：用于鉴权。
◆移动国家码（MCC，Mobile Country Code）、归属PLMN的移动网络码（MNC，Mobile Network Code）：网络标识。
SIM应用在3GPP中的规范（参阅3GPP TS 11.11和3GPP TS 51.011）。

## Slide 5: USIM （Universal Subscriber Identity Module）
USIM是UICC卡上的另外一种应用。它提供了不同于SIM的另外一组参数，它包括用户签约信息、鉴权信息、付费方式、用户短消息等，它用于通用移动通信系统（UMTS，Universal Mobile Telecommunication System）网络中。当终端（包括电路交换功能和分组交换功能）要使用WCDMA业务时，必须使用USIM。除了其它信息外，USIM包括下列信息：
◆国际移动用户标识（IMSI，International Mobile Subscriber Identity）：IMSI是分配给每个用户的唯一标识，该标识对用户来说是不可见的，而对网络来说是可见的。IMSI作为用户标识用于鉴权目的。在 IP多媒体子系统（IMS，IP Multimedia Subsystem）中其私有用户标识等价于IMSI。
◆移动用户ISDN号码（MSISDN，Mobile Subscriber ISDN Number）：在该域中存储了分配给用户的一个或者多个电话号码。在IMS中其公共用户标识等价于MSISDN。
◆加密密钥（CK，Cipher Key）和完整性密钥（IK，Integrity Key）：这些密钥用于空中接口中数据的加密和完整性保护。USIM单独存储在电路域和分组域使用的密钥。
◆短消息（SMS，Short Message Service）：USIM可以存储短消息以及相关的数据，例如发送者、接收者、状态等。
◆短消息参数：该域用于存储与SMS业务有关的配置数据，例如SMS中心地址、支持的协议等等。
◆多媒体消息业务（MMS，Multimedia Message Service）用户连接性参数：该域用于存储与MMS业务相关的配置数据，例如MMS服务器地址、MMS网关地址。
◆MMS用户优选信息：该域用于存储与MMS业务有关的用户优选信息，例如发送报告标志、优先级、到期信息等

## Slide 6: USIM 相比SIM的优点
USIM卡和SIM卡相比有如下特点：
◆相对于SIM卡的单向鉴权（网络鉴权用户），USIM卡鉴权机制采用双向鉴权（除了网络鉴权用户外，用户也鉴权网络），有很高的安全性。
◆于SIM卡电话薄相比，USIM卡电话薄中每个联系人可以对应多个号码或者昵称。
◆相对SIM卡机卡接口速率，USIM卡机卡接口速率大大提高（230kbps）。
◆相对SIM卡对逻辑应用的支持，USIM可以同时支持4个并发逻辑应用。

## Slide 7: ISIM (IP Multimedia Subsystem SIM)
3GPP IMS中的ISIM可以跟SIM或USIM共存于一张UICC卡上。
在ISIM中包括的主要参数有：
◆私有用户标识（Private User Identity）：在ISIM中只能有一个私有用户标
◆公共用户标识（Public User Identity）：在ISIM中可以存储一个或者多个公共用户标识的SIP（Session Initiation Protocol） URI。
◆归属网络域URI：ISIM中存储了包括归属网络域名的SIP URI，用于在注册过程中找到其归属网络的地址。在ISIM中只能存储一个归属网络域名URI。
◆长期加密（Long Term Secret）：用于鉴权目的，用于计算终端和网络之间使用的完整性密钥和加密密钥。IMS终端利用完整性密钥来保护IMS终端和代理呼叫会话控制功能（P-CSCF，Proxy－Call Session Control Function）之间SIP信令的完整性。如果信令需要保密，那么IMS终端将利用加密密钥来对IMS终端和P-CSCF之间的SIP信令进行加密和解密。

## Slide 8: UIM （User Identity Model）
UIM是由中国联通公司倡导并得到国际CDMA组织(CDG)支持
的移动通信终端用户识别及加密技术。它支持专用的鉴权加密
算法和OTA技术(Over The Air),可以通过无线空中借口方式对
卡上的数据进行更新和管理。
UIM卡可进行用户的身份识别及通信加密，还可以存储电话号
码、短信息等用户个人信息。同时UIM卡采用了SIM卡一卡一
号的便利使用方式，用户只需拥有一张属于个人的UIM卡，插
入任何一步配有UIM卡接口的手机即可应用。
CDMA系统的UIM卡将采用与GSM系统相同的物理结构、电
气性能和逻辑接口,并将在SIM卡的基础上，根据CDMA系统的
要求，增加相关的参数和命令，以实现CDMA系统的功能。换
句话说，UIM卡可以理解为是SIM卡针对CDMA系统的功能扩
展。换个角度来说，无论是SIM卡还是 UIM卡，都是基于IC卡
技术的，不同的蜂窝系统就是在IC卡中存储与自己系统有关的
信息

## Slide 9: UIM卡存储数据类型
UIM卡中存储的信息可以分为三类：
1、用户识别信息和鉴权信息，主要是IMSI号码和CDMA系统的专有的鉴权信息，其中包括A-Key、SSD-A和SSD-B。
2、业务信息， CDMA系统中与业务有关的信息存储在HLR中，这类信息在UIM卡中并不多，主要有短消息状态等信息。
3、与移动台工作有关的信息，包括优选的系统和频段，归属区标识（SID、NID组）等参数。除上述保证系统正常运行的信息以外，用户也可以在UIM卡中存储自己使用的信息，如电话号码本等。

## Slide 10: SIM卡基础
SIM卡存放的数据类型：
1、固定数据：
这类数据在移动电话机被出售之前由SIM卡中心写入，包括国际移动用户识别号（IMSI）、鉴权密钥（KI）、鉴权和加密算法等等。
2、临时数据：
有关网络的数据。如位置区域识别码（LAI）、移动用户暂时识别码（TMSI）、禁止接入的公共电话网代码等。
3、业务代码：
如个人识别码（PIN）、解锁码（PUK）、计费费率等。
4、用户数据：
手机用户随时输入的电话号码\、短信息，用户全部资料几乎都存储在SIM卡内，因此SIM卡又称为用户资料识别卡。

## Slide 11: SIM卡基础
SIM卡的外部接口
SIM卡同手机连接时至少需要5条连接线（通常编程口未定义）。数据I/O口（Data）；复位（RST）；接地端（GND）；电源（Vcc）。SIM卡的供电分为5V（1998年前发行）、5V与3V兼容、3V、1.8V等，当然这些卡必须与相应的移动电话机配合使用，即移动电话机产生的SIM卡供电电压与该SIM卡所需的电压相匹配。卡电路中的电源 VCC、地GND是卡电路工作的必要条件。SIM卡插入移动电话机后，由手机从电源端口提供电源给SIM卡内各模块工作。

## Slide 12: SIM卡基础
SIM卡的内部结构
SIM卡是一个装有微处理器的芯片卡，它的内部有5个模块，并且每个模块都对应一个功能：
1、微处理器CPU（8位）
2、程序存储器ROM（3--8kbit）
3、工作存储器RAM（6--16kbit）
4、数据存储器EEPROM（128--256kbit）
5、串行通信单元。

## Slide 13: SIM卡基础
SIM卡的上下电过程
上电过程：
RST低电平状态->Vcc加电->I/O口处于接收状态->Vpp加电->提供稳定的时钟信号。
关闭过程：
RST低电平状态->CLK低电平状态->Vpp去电->I/O口低电平状态->Vcc去电

## Slide 14: SIM卡基础
SIM卡ICCID的含义
SIM卡背面有20位数字组成的IC唯一标识号ICCID。以中国移动为例：前面6位（898600）是中国的代号；第7位是业务接入号，在135、136、137、138、139中分别为5、6、7、8、9；第8位是SIM 卡的功能位，一般为0，现在的预付费SIM卡为1；第9、10位是各省的编码；第11、12位是年号；第13位是供应商代码；第14～19位则是用户识别码；第20位是校验位

## Slide 15: SIM卡基础
SIM卡的密码：
一般用户能用到的SIM卡密码包括pin1码和pin2码，其中PIN1码是SIM卡的个人密码，可防止他人擅用SIM卡，但对PIN1的使用务必要慎重。如果开启了PIN密码保护功能，在开机时屏幕上会显示出要求用户输入4-8位PIN1码（初始PIN1码均为1234），如果连续三次输入错误的密码，手机将会显示“Enter PUK code”或“Blocked”字样，说明SIM卡已被锁上，因为如果连续三次输错PIN1就会提示你输入PUK码（后附费用户的PUK码由电信运营商保管，预付费用户的PUK码一般会印在随卡的密码纸上交给用户），如果PUK 码连续输错10次，SIM卡将烧掉，那样就只能换张SIM卡了。所以若非必要，切勿贸然使用密码锁卡。万一不慎输错了pin1码导致提示输入PUK码。PIN2是用来进入SIM卡下附属功能(如通话计费功能)，一般由电信运营商掌握，对一般用户用处不大。

## Slide 16: SIM卡基础
GSM网络注册过程中用到的对SIM卡的操作：
1. 手机开机后，从SIM卡中读取IMSI(15Digits)和TMSI(4byte)；
2. 手机把IMSI或TMSI发送给网络；
3. 网络检验IMSI或TMSI有效，生成一个128bit的RAND发送给手机。
4. 手机收到RAND后，将RAND发给SIM卡；
5. SIM以里面的Ki为密钥对RAND进行A3 A8算法运算，生成(SRES+Kc)；
6. 手机从SIM卡读取(SRES+Kc)(32bit+64bit)，并将SRES发给网络；
7. 网络自己进行一次A3 A8运算，如果结果与手机返回的SRES相同，判定用户合法。 可以进行后续操作。